## Slide 1
西安组件MES项目组
2018年1月23日
www.longigroup.com
西安组件MES项目蓝图设计汇报

## Slide 2
目 录
CATALOG
01
项目进展
业务蓝图设计
系统方案设计
应用场景及功能设计
02
03
04

## Slide 3
项目总体情况
2017 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10
10/10
项目启动
上线测试
隆基MES项目实施周期预计为8个月，从2017年10月开始，于2018年6月底完成上线。
系统开发
用户需求调研
详细设计
内部集成测试
MES及仓库管理系统开发
用户培训
M2
M3
M4
M5
初步调研
材料收集
及演示
详细调研
上线试运行三个月
业务蓝图设计
11/23
01/15
02/13
SCADA管理系统开发
多系统整合
M6
验收
03/26
业务测试
05/07
06/01
06/26
We are Here !
M1
M0

## Slide 4
项目启动
现状调研
需求分析
技术交流 功能设计研讨
10月10日举办隆基乐叶光伏西安组件智能工厂MES项目启动会
项目已完成的关键工作任务
11月23日完成用户需求调研
安排Rockwell软件培训
蓝图设计工作
测试环境搭建
硬件选型及测试
现场设备联网调试

## Slide 5
技术交流、功能设计探讨
MES设备、质量、生产各功能模块蓝图设计与业务及IT人员面对面讨论
针对现场设备联网、硬件选型与设备及IT人员结合现场测试进行讨论
根据汇总的问题，集中召开会议进行多次讨论。
在遇到困难时向领导进行访谈和请示，从而获取建设性的指导意见。

## Slide 6
目前成果汇总
调研结果
领导、部门工作人员访谈50余次
生产现场调研40余次
电话、邮件联系50余次
材料收集(电子、纸质）80余份
环境搭建及测试
完成软件培训
搭建系统测试开发环境
设备数据采集调试
技术交流
SCADA 完成与现场奥特维，宏瑞达，小牛等设备接口方案
与ERP系统集成讨论
与AGV系统集成讨论
修改完善MES设备、质量、生产及WMS设计方案
数据收集
以业务为主导，不断整理分析MES系统数据
根据各模块功能需求收集系统基础数据
随概要设计和详细设计的深入，不断完善基础数据
方案设计汇报
完成并汇报需求分析报告
修改及完善SCADA方案设计
修改及完善系统集成方案设计
修改及完善蓝图功能设计

## Slide 7
目 录
CATALOG
01
项目进展
业务蓝图设计
系统方案设计
应用场景及功能设计
02
03
04

## Slide 8
MES主要业务流程

## Slide 9
生产计划主流程
计划接收
生产排班
计划分解
计划调整
开工库存查询

## Slide 10
现场管理主流程
工单管理
组件条码管理
在制品跟踪
返修管理
分档管理
包装管理
过站记录管理
生产退/补料
工时管理
AGV叫料
标版管理
生产完工入库
Andon呼叫

## Slide 11
质量管理主流程
IQC来料检验
PQC首件检验
PQC工序巡检
PQC成品抽检
包装(入库)检验
OQC出货检验
退料检验

## Slide 12
仓储管理主流程
到货接收
来料报检
上架入库
领用管理
调拨管理
物料拣配
物料出库
补料出库
完工入库
销售出库
批次管理
库位管理
有效期管理
存储期限管理
盘点管理
PDA应用
Notes: 原材料，成品 更改。

## Slide 14
目 录
CATALOG
01
项目进展
业务蓝图设计
系统方案设计
应用场景及功能设计
02
03
04

## Slide 15
业务主流程应用场景
MES
ERP
图例

## Slide 16
应用场景 – 采购接收
三单核对无误后收货
PDA扫描库位号确认收货暂存，实物标识
暂存后触发来料检验
获取检验结论，更改物料标识
收货物料生成可用库存，不合格物料退供应商
物料送货单
物料到货
三单核对
扫描入库
标识待检
检验合格
更改标识
生成库存

## Slide 17
功能设计 – 采购接收
三单核对无误，使用PDA收货
操作页面设置收货上架功能，应对PDA无法使用情况
系统支持报表查询及数据导出

## Slide 18
应用场景 – 计划/排班管理
生产排班
班次任务
任务调整
计划接收
工单分解
计划场景

## Slide 19
按照先进先出原则出库
拣货记录批次
AGV执行配送任务任务
任务执行结果回写MES
应用场景 – 生产备料
物料需求计划
仓库大屏展示
AGV执行配送
任务状态回写
产线要料指令
仓库按单拣货

## Slide 20
功能设计 – 物料拣配
生产模块下发物料需求，生成物料配送计划
物料配送计划仓库大屏显示
根据生产叫料指令，生成拣货任务
AGV执行拣货任务并回写任务状态

## Slide 21
生产工序管理应用场景
Notes: 可视点：生产数据可视化、质检数据可视化、工艺数据可视化、设备状态可视化
质控点：通过辨别检验数据，设备或系统可做生产预警防错；
生产防错点：控制生产节拍，如发现前段产品问题，及时停线或分线；
物料交接点：原料、包材上料点，可用作原料批次防错（需原料贴有批次条码）
手工扫描点：人工记录、跟踪组件生产过程；确认及绑定生产工艺参数；
固定扫描点：实时记录、跟踪组件生产过程；自动关联原料批次、绑定工艺参数、触发质量预警；计算线边库产量，确保安全库存，呼叫AGV；通过生产节拍比对，通知产线人员查找异常；

## Slide 22
生产数据建模
功能设计 – 产线模型建立

## Slide 23
功能设计 – 层前工序条码绑定

## Slide 24
功能设计 – AGV叫料
1.优先采集设备叫料信号，判断并发送AGV叫料
2.根据线边库安全库存进行判定并叫料

## Slide 25
功能设计 – Andon呼叫
Andon
设备呼叫-现场操作工发起，设备援助人员响应反馈后关闭。
质量呼叫-现场操作工对质量问题的安灯求援，相关科室人员反馈处理意见。
工艺呼叫-现场操作工对工艺技术问题的安灯求援，相关科室人员反馈处理意见。
物料呼叫-现场操作工对仓储问题的安灯求援，相关科室人员反馈处理意见。
安灯响应-相关科室人员远程指导安灯求援问题。
关闭安灯-现场操作工关闭此次安灯求援。

## Slide 26
谱系树（BOM结构展开)
人机料法环
功能设计 – 生产追溯

## Slide 27
完工下线触发报检
获取质量检验结论
系统计算上架库位
AGV执行入库任务
任务状态回写MES
应用场景 – 完工入库
生产完工下线
入库质量检验
AGV执行入库
任务状态回写
系统计算库位

## Slide 28
功能设计 – 完工入库
获取质量检验合格结论
系统计算上架库位
AGV执行入库任务并回写任务状态

## Slide 29
仓储能力管理
库龄管理
有效期管理
批次管理
库位管理
盘点管理
应用场景 – 库存管理

## Slide 30
功能设计 – 库存管理
仓储能力管理
库龄管理
盘点管理
批次管理
库位管理
基础数据管理

## Slide 31
应用场景 – 销售出库
发货计划
按单备货
出库检验
合格装载
装车拍照
货品发运
装箱清单
获取发货计划
仓库按单备货
质量发货检验
质检合格装车
装车结果拍照
打印清单发货

## Slide 32
功能设计 – 装载发运
获取ERP发货计划
仓库按单备货
备货完成报检
检验合格装车
装车完成，生成装箱清单
打印装箱清单发运

## Slide 33
应用场景 – 质量管理
IQC来料检验
PQC首件检验
PQC工序巡检
PQC成品抽检
包装(入库)检验
OQC出货检验
退料检验
成品不合格品管理
锁定管理
质量异常预警管控
第三方监造
SPC分析
质量追溯
IQC
PQC
OQC
供应商
终端用户
物料质量  工序质量 出货质量
物料质量 <---工序质量 <--- 出货质量
供应商
工序物料
质量分析
第三方监造
∙改善来料品质
∙过程物料品质管控
∙分析TOP项问题,SPC
质量追溯
质量异常预警,提前导入干预对策
客户
∙降低客诉风险
∙生产数据透明化
构建质量信息收集
物料-在制品-成品质量关联
系统数据库
原物料入库
各生产工序
成品出货

## Slide 34
功能设计 – 质量标准设置
IQC来料检验标准设置
PQC首件检验标准设置
PQC工序巡检标准设置
PQC成品抽检标准配置
预警管控项目配置
示例
Notes: 系统提供各类检验标准配置界面，检验标准包含检验项目、检验方式、检验标准、抽样标准等
对检验标准进行版本管理，保证历史版本可查，在用版本唯一的需求
对于IQC检验等经常变更标准的检验，系统提供默认版本和临时版本供检验人员选择，简化检验过程
可以通过文件方式导入第三方检验标准，实现第三方监造
对预警项目进行超限设定，并可随时启用和停用对预警的预警监测

## Slide 35
功能设计 – 检验操作
IQC来料检验
PQC首件检验
PQC工序巡检
PQC成品抽检
包装（入库）检验
OQC出货检验
退料检验
Notes: 可以通过PDA和PC客户端进行IQC来料检验、PQC首件检验、PQC工序巡检、PQC成品抽检、退料检验
可通过PC客户端进行包装（入库）检验、OQC出货检验
针对来料检验和成品抽检，系统自动根据检验标准和数量计算抽检数量，检验人员可以根据实际情况修改抽检数量
IQC检验不合格在线下进行评审，在MES上传评审附件，记录处理结果
工序巡检不合格，根据不合格数量触发4D/8D报告流程，线下处理，处理完成后上传结果到MES系统
成品抽检不合格，系统自动锁定2小时内产品，不准出库

## Slide 36
功能设计 – 质量分析及追溯
系统提供统计分析数据
对数据提供丰富的分析图标
对某些关键工艺参数提供SPC分析图
提供质量数据下载功能
检验数据与批次绑定，供质量追溯
SPC分析

## Slide 37
功能设计 – 预警管控
层前组件过站时间管控
各工序过程不良计数预警
预警标准设置
问题发生
通知责任人
现场分析
应急对策输出
持续改进
数据监测
Notes: 可在组件进层压时，系统计算滞留时间，如果时间超过报警上限，系统产生报警信息，将报警信息推送给相关责任人；如果时间未超限，系统不做任何操作
系统采集计算预警项结果，在产品在工序过站时，系统将结果与预警限值进行比较，如果结果超限，系统产生报警并将报警消息推送至推送给相关负责人

## Slide 38
功能设计 – 第三方监造
视频监视关键岗位的实时生产状态
支持第三方检验标准导入
查询及导出质量数据
Notes: 第三方客户可以通过互联网访问某些关重工位的实时视频，质量管理人员可以通过系统控制客户的访问权限，按时间段给客户开放和关闭访问权限，视频界面可开放当前工位的计划量，完成量，良率信息各工序过程不良计数预警
MES系统支持将第三方检验标准以EXCEL模板导入和手工维护两种方式导入系统，第三方检验标准需要与监造工单绑定，在来料检验、工单执行的过程中优先匹配第三方检验标准。若未将监造工单与检验标准绑定，系统默认匹配标准的检验标准
用户可以通过互联网查询某批次组件的后EL图片、IV数据、标板校准记录、绝缘耐压测试记录、降级组件明细等数据，并支持数据导出，针对某个客户的开放权限可以控制到数据项

## Slide 39
应用场景 – SCADA
生产总貌看板
电子棋盘看板
设备故障报警
生产人员
质量人员
设备操作
追溯组件
现场设备，扫码器
SCADA系统
故障处理
……
组件拥堵
生产缺料
组件查找
设备人员
实时采集

## Slide 40
功能设计 – 生产总貌看板
1.设备状态
运行/正常
待机/等待
故障/报警
2.生产数据图表
3.AGV小车轨迹
4.报警栏
5.状态面板
6.报警面板
停机

## Slide 41
功能设计 – 报警汇总面板
1.实时报警
汇总显示当前所有预警及报警。
包含设备状态报警，参数报警，
已确认报警，未确认报警。并
以不同颜色区分。
经过筛选后可分级显示各部门
报警。
2.历史报警

## Slide 42
功能设计 – 趋势汇总面板
1.实时趋势
实时添加多个参数趋势进行对比分析。
2.历史趋势

## Slide 43
功能设计 – 电子棋盘
1.实时显示各阶段产线组件数量
状态条可根据阀值变色
2.点击状态条可实时显示各阶段
产线组件编码
正常
较多
拥堵

## Slide 44
应用场景 – 绩效统计与分析

## Slide 45
目 录
CATALOG
01
项目进展
业务蓝图设计
系统方案设计
应用场景及功能设计
02
03
04

## Slide 46
内部信息流设计
隆基乐叶MES作为一个集成性的应用系统，系统内部模块间的数据信息交换频繁，实现由数据采集、系统分析、门户展示，达到MES各模块间信息的良好流动。

## Slide 47
外部信息流设计
ERP
生产管理
质量管理
工单信息、BOM消耗
生产过程信息
采购接收、出货状态
MES
采购订单、出货计划
基础信息管理与系统集成
设备、固定扫码枪
设备状态/参数
EL、IV、线扫描检测
图片/检测数据
仓储管理
与ERP系统：主要从ERP系统获取工单、BOM消耗信息等；向ERP提供库存交易、生产过程信息、销售发货、公司间交易等信息。
与数据采集系统：从PLC、固定条码枪等处获取自动化采集数据。
与EL、IV、线扫描检测系统：从检测系统读取检测数据及保存检测图片。
与KK集成发送通知消息。
下发指令

## Slide 48
ERP交互数据
MES交互ERP动态数据
1.工单同步接口
2.完工入库及退回接口
3.采购订单同步接口
4.销售订单同步接口
5.销售发货及其退货接口
6.杂项出入库同步接口
7.库存交易接口
8.公司间交易发退货接口
9.盘点计划同步接口
MES同步ERP静态数据
1.物料同步接口
2.供应商同步接口
3.子库及货位同步接口
4.事务处理类型同步接口

## Slide 49
系统集成设计

## Slide 50
软件架构设计
FTPC
FT
Service Platform
Kepserver
RS Linx
Oracle
FT View
AB PLC
其它PLC
报表分析
ViewPoint
FactoryTalk软件产品家族
SCADA
MES

## Slide 51
硬件架构设计
车间现场
工厂服务器
总部服务器

## Slide 52
感谢大家对MES项目的支持!
THANKS!
地址：陕西省西安市长安区航天中路388号
电话：029-81566686
传真：029-81566685
ADD: No.388 Middle Aerospace Rd., Chang'an Distr., Xi’an, China
TEL: +86-29-81566686
FAX: +86-29-81566685
www.longigroup.com